## Slide 1: Maximale reichweite in der Realität
Tatsächliche Reichweiten des Wlans hängen von verschiedenen Faktoren wie Signalstärke, Übertragungsmedium, Hindernissen und Empfindlichkeit des Empfängers ab.
Richtwerte:
802.11b (2,4 GHz): Bis zu 45 Meter
802.11a (5 GHz): Bis zu 30 Meter
802.11g (2,4 GHz): Bis zu 45 Meter
802.11n (2,4 GHz oder 5 GHz): Bis zu 75 Meter
802.11ac (5 GHz): Bis zu 120 Meter

## Slide 2: Möglichkeiten zur Absicherung und Authentifizierung
WEP (Wired Equivalent Privacy)
WPA-PSK
WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Shared Key)
MAC-Filterung
RADIUS-Server (Remote Authentication Dial-In User Service)

## Slide 3: WEP (Wired Equivalent Privacy)
Verwendung von Schlüsseln: WEP verwendet Schlüssel, um die Kommunikation zwischen Geräten zu verschlüsseln. Es gibt zwei Arten von WEP-Schlüsseln:
offenen Schlüssel: wird von allen Geräten im Netzwerk verwendet.
geheimen Schlüssel: wird nur von autorisierten Geräten verwendet
Verschlüsselung von Nachrichten: WEP verschlüsselt Nachrichten, die über das WLAN-Netzwerk gesendet werden.
Authentifizierung von Geräten: WEP überprüft, ob ein Gerät, das sich mit dem Netzwerk verbinden möchte, autorisiert ist, indem es den geheimen Schlüssel verwendet.
Schwachstellen: WEP ist jedoch anfällig für Angriffe und kann relativ leicht geknackt werden. Deshalb wird es heute nicht mehr empfohlen und wurde durch sicherere Protokolle wie WPA-PSK und WPA2-PSK abgelöst.

## Slide 4: WPA-PSK und WPA2-PSK
Verwendung eines Pre-Shared Keys (PSK): Der PSK ist ein Passwort, das von allen Geräten, die sich mit dem WLAN-Netzwerk verbinden wollen, verwendet wird. Der PSK muss vor der Verbindung zum Netzwerk ausgetauscht werden.
Verschlüsselung von Nachrichten: Nachrichten, die über das WLAN-Netzwerk gesendet werden, werde verschlüsselt und können somit von Unbefugten nicht gelesen werden können.
Authentifizierung von Geräten: Es wird Überprüft, ob ein Gerät, das sich mit dem Netzwerk verbinden möchte, autorisiert ist, indem es einen sogenannten "4-Wege-Handshake" durchführt. Dabei werden Nachrichten zwischen dem Gerät und dem Router ausgetauscht, um die Authentizität zu bestätigen.
Sicherheitsupdates: WPA2-PSK kann regelmäßig Sicherheitsupdates erhalten, um sicherzustellen, dass es gegen neu entdeckte Bedrohungen geschützt bleibt.
Notes: Selbe funktionsweise, WPA2 ist neuere Version von WPA und somit sicherer, blablabla

## Slide 5: MAC-Filterung
Verwendung einer Whitelist
MAC Adressen (Media Access Control) sind eindeutig.
Geräte deren MAC Adresse auf dieser Whitelist stehen dürfen sich mit dem Netzwerk Verbinden.

## Slide 6: RADIUS-Server
Ein RADIUS-Server (Remote Authentication Dial-In User Service) ist ein Netzwerkdienst, der verwendet wird, um Benutzerauthentifizierung und -autorisierung für den Zugriff auf Netzwerke und Netzwerkdienste bereitzustellen.
Er kann für den zugriff auf Drahtlose Netzwerke, VPNs oder andere diesnte verwendet werde.
Der RADIUS-Server verwendet ein Client-Server-Modell
Hier sendet der client eine Authentifizierungsanfrage an den Server.
Dieser überprüft dann die anfrage anhand einer Liste von Benutzernamen und Passwörtern und antwortet ob die anfrage erfolgreich war.

## Slide 7: Aktuelle standards und neue Entwicklungen
IEEE 802.11b
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ax
WLAN 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN 6E (IEEE 802.11ax in der 6 GHz-Frequenzband)
Neue Technologien:
Low Range Wide Area Network (LoRaWAN)
Sigfox